## Slide 1: Ch3 数据链路层
2．一个数据流中出现了这样数据段：A B ESC C ESC FLAG FLAG D，假设采用本章介绍的字节填充算法，试问经过填充之后的输出是什么？
A B ESC ESC C ESC ESC ESC FLAG ESC FLAG D
Notes: 3->3->2

## Slide 2: Ch3 数据链路层
4．你收到了下面的数据段：0110 0111 1100 1111 0111 1101,并且你知道该协议使用了比特填充编码。请给出经过解码之后的数据。
0110 0111 1100 1111 0111 1101
0110 0111 110 1111 0111 111
Notes: 5->6->4（编码变成解码）

## Slide 3: Ch3 数据链路层
6．一个上层的分组被切分成10帧，每一帧有80%的机会可以无损害地到达。如果数据链路协议没有提供错误控制的话，请问，该报文平均需要发送多少次才能完整地到达接收方？
由于每帧无损坏到达的机会是80%，报文分成10帧，
因此，报文无损坏到达接收方（即每个帧无损害到达）的机会
报文第i次无损坏到达接收方，而前i-1次都被损坏的机会
报文完整地到达接收方平均需要的发送次数
Notes: 1->1->6

## Slide 4: Ch3 数据链路层
28．一个信道的速率为4kbps，传输延迟为20ms。请问帧的大小在什么范围内，停-等协议才可以获得至少50%的效率？
当发送帧的时间等于帧的往返时间(20ms*2=40ms)时，效率为50%
信道的位速率为4kbps时，40ms发送4kbps*40ms=4*1000位/s*40*0.001s=160位
当一帧大于160位时，停-等协议可获得至少50%的效率
注：可以认为确认帧非常短，忽略发送确认帧时间
Notes: 17 ->20->28
题中可以认为确认帧非常短，发送确认帧时间近似为0。效率=发送数据帧时间/（发送数据帧时间+数据帧传输时间+0+确认帧传输时间）。
发送数据帧时间>=数据帧传输时间（20ms）+确认帧传输时间（20ms），就至少50%的效率。

## Slide 5: Ch3 数据链路层
44．利用地球同步卫星在一个1Mbps的信道上发送1000位的帧，该信道与地球之间的传输延迟为270ms。确认信息总是被捎带在数据帧中。帧头非常短，序列号使用了3位。在下面的协议中，可获得的最大信道利用率是多少？
（a）停-等协议
（b）协议5（回退N协议）
（c）协议6（选择重传协议）
在一个1Mbps的信道上发送1000位的帧的时间为1000/106(s)=1ms
当t=0时，发送方开始发送第一帧，当t=1ms时，该帧已被完全发送出去了，当t=271ms时，该帧才完全到达接收方，t=272ms时，该帧的确认帧已被完全发送出去了，t=542ms时，该帧的确认帧才回到发送方。这样，一个周期的时间为542ms。
因此，在542ms内发送k个帧的信道利用率为k*1ms/542ms=k/542。
所以，
（a）停-等协议，k=1，信道利用率=1*1/542=0.18%
（b）协议5，k=8-1=7，信道利用率=7*1/542=1.29%
（c）协议6，k=8/2=4，信道利用率=4*1/542=0.74%
Notes: 29 ->32->44
信道利用率=指发送方在一个发送周期的时间内，发送有效数据所需要的时间占整个发送周期的比率。简化版，信道利用率=发送时间/总时间
确认信息被捎带在数据帧中，可以认为确认帧长度为数据帧长度，要考虑发送确认帧的时间

## Slide 6: Ch3 数据链路层
46．考虑在一个无错误的64kbps卫星信道上单向发送512字节的数据帧，有一些非常短的确认从另一个方向回来。对于窗口大小为1、7、15和127的情形，最大的吞吐量分别是多少？从地球到卫星的传输时间为270ms。
当t=0时发送方开始发送第一帧，则t=512*8/64000s=64ms时，该帧已经被全部发送出去了，t=64+270ms=334ms时，该帧才完全到达接收方，同时非常短的ACK发出去，t=334+270ms=604ms时，该ACK才回到发送方
当窗口大小为1时，数据率为512*8位/604ms=6.781位/ms=6781bps
当窗口大小为7时，7个帧的发送时间为64*7ms=448ms，发送完这7个帧后发送方停下来，在604ms时，第一个ACK到达，新的周期又开始了。这种情况的数据率为512*8*7位/604ms =47470bps。
直到604ms时，第一个ACK返回，如果发送方在这段时间一直有数据帧可发，就可以连续不断地发送数据帧了。也就是，如果窗口大小>604ms/64ms=9.44，发送方只要有足够的数据，就能以64kbps速率传输数据帧。
如果窗口大小≥10，就满足条件了，因此，对于窗口大小≥10（如15或127）的情况，传输速率为64kbps
Notes: 31 ->34->46
非常短的确认，也就是确认帧长度近似为0，就不考虑发送确认帧的时间

## Slide 7: Ch3 数据链路层
补充1. 利用地球同步卫星在一个1Mbps的信道上发送1000位的帧，该信道与地球之间的传输延迟为270ms。确认信息总是被捎带在数据帧中。帧头非常短。在下面的协议中，为获得的最大信道利用率，序列号应使用至少多少位？
（a）协议5（回退N协议）
（b）协议6（选择重传协议）
在一个1Mbps的信道上发送1000位的帧的时间为1000/106(s)=1ms
当t=0时，发送方开始发送第一帧，当t=1ms时，该帧已被完全发送出去了，当t=271ms时，该帧才完全到达接收方，t=272ms时，该帧的确认帧已被完全发送出去了，t=542ms时，该帧的确认帧才回到发送方。如果发送方在这段时间一直有数据帧可发，就可以连续不断地发送数据帧了。也就是，如果窗口大小≥542ms/1ms=542，就能获得的最大信道利用率（1Mbps）。
协议5发送542帧序列号至少需要用10位。(210-1=1023>542>29-1=511)
协议6发送542帧序列号至少需要用11位。(211-1=1024>542>210-1=512)

## Slide 8: Ch3 数据链路层
49．试问用PPP来发送IP分组的最小开销是多少？只计算由于PPP本身而引入的开销，不计算IP头部的开销，试问最大开销又是多少？
用PPP来发送IP分组的最小开销：每帧有2个标志字节，1个协议字节，2个校验字节，共5个额外字节。(详见计算机网络第五版P.190)
省略
省略
减少到1个字节
减少到2个字节
Notes: 37 ->37->49
At its smallest, each frame has 2 flag bytes, 1 protocol byte, and 2 checksum
bytes, for a total of 5 overhead bytes per frame. For maximum overhead, 2
flag bytes, 1 byte each for address and control, 2 bytes for protocol and 4
bytes for checksum. This totals to 10 overhead bytes.

## Slide 9: Ch3 数据链路层
最大开销：每帧有2个标志字节， 1个地址字节， 1个控制字节，2个协议字节，4个校验字节，共10个额外字节。
增加到2个字节
增加到4个字节
保留
保留
Notes: 37 ->37
At its smallest, each frame has 2 flag bytes, 1 protocol byte, and 2 checksum
bytes, for a total of 5 overhead bytes per frame. For maximum overhead, 2
flag bytes, 1 byte each for address and control, 2 bytes for protocol and 4
bytes for checksum. This totals to 10 overhead bytes.