## Slide 1: 实验

## Slide 2: 实验时间地点
时间
  8、10-12周 周五第5/6节
地点
  实验中心 信息楼519
Notes: 实验时间：五一放假（第9周）。
（信息楼519）

## Slide 3: 安排说明
每组4人，自愿组合，选一名组长
各组由组长负责，各成员分工、合作，按任务书要求进行方案设计和实施
必须在实验时间和地点验收实验
每人交一份《IPv6技术及应用实验报告》
  第13周周五17:00前提交到renxt@bjut.edu.cn
  报告格式见《IPv6技术及应用实验报告格式.docx》

## Slide 4: 工作环境
硬件环境
  每组分配3台PC机、一台二层交换机、网线
  实验室还提供二层交换机
软件环境
  各组同学自己确定要使用的软件
  实验室提供Redhat Enterprise Linux Server 6.3（或Ubuntu Linux）、Windows Server 2008

## Slide 5: 任务
实验一 IPv6协议分析
  利用协议分析软件分析通信协议的工作过程
  至少要完成以下过程
    如：抓包，调出跟踪存储的历史报文，选择有代表性的以太网、IPv4、IPv6、ICMPv6、IPv6逐跳选项扩展头、IPv6选路扩展头、IPv6分段扩展头、IPv6身份认证扩展头、IPv6封装安全性净荷扩展头、TCP、UDP等，对照有关协议逐个分析报文各字段的含义及内容）
建议
  协议分析软件采用Wireshark
Notes: Wireshark参考手册(中文版). http://man.lupaworld.com/content/network/wireshark/

## Slide 6: 任务
实验二 IPv6/IPv4的服务器建立
  搭建基于IPv6/IPv4的服务器（如：Web服务器）
建议
  Web服务器选用apache、Web服务器（IIS）
  服务器操作系统选用Linux、Windows Server 2008

## Slide 7
客户机
192.168.1.2/24
2001:250:1:1::2/64
服务器
192.168.1.3/24
2001:250:1:1::3/64
交换机
（玻璃机房）
实验二 网络拓扑图

## Slide 8: 任务
实验三 IPv6/IPv4实验环境建立
  利用PC路由器建立IPv6/IPv4实验环境
    要配置IPv6 PC路由器，利用IPv6路由器把IPv6服务器和客户端连接起来
建议
  路由器用双网卡PC
  路由器操作系统可用Windows Server 2008（推荐）或Linux等

## Slide 9
交换机1
路由器1
交换机
（玻璃机房）
路由器2
交换机2
192.168.1.1/24
2001:250:1:1::1/64
192.168.0.1/24
2001:250:1:0::1/64
192.168.0.2/24
2001:250:1:0::2/64
192.168.2.1/24
2001:250:1:2::1/64
客户机
192.168.1.2/24
2001:250:1:1::2/64
服务器
192.168.2.2/24
2001:250:1:2::2/64
LAN1
192.168.1.0/24
2001:250:1:1::/64
(第1组网络)
LAN2
192.168.2.0/24
2001:250:1:2::/64
(第2组网络)
LAN0
192.168.0.0/24
2001:250:1:0::/64
实验三 网络拓扑图

## Slide 10: 附1: 522教室网线说明
6
5
4
3
6
5
4
3
6
5
4
3
6
5
4
3
8
7
6
5
8
7
6
5
8
7
6
5
8
7
6
5
8
7
6
5
8
7
6
5
PC号
普通网线
普通网线
R-console线
普通网线
R-console线
普通网线
S-console线
普通网线
普通网线
R-console线
普通网线
R-console线
普通网线
S-console线
5
0
PC号
线号 (0为console线,9为普通网线)
Notes: S- 交换机
R- 路由器
522房间Red Hat Linux系统root密码：root123，Windows密码：Root123

## Slide 11: 附2: 519教室网线说明
1
2
3
4
4
3
2
1
4
3
2
1
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
PC号
1
2
1
排号
PC号
线号 (1为console，2为普通网线)
第1排
第5排
第3排
第6排
普通网线
普通网线
R-console线
普通网线
R-console线
普通网线
S-console线
普通网线
普通网线
R-console线
普通网线
R-console线
普通网线
S-console线
Notes: S- 交换机
R- 路由器
519房间Ubuntu系统root或lab519密码：123456，Windows密码：123456