## Slide 1
结合7条MIPS指令的CPU设计，讲解组合电路和时序电路的设计，使学生有目标、有兴趣。
仅供参考！！！

## Slide 2
MIPS CPU的32位指令有三种类型
R 型、I 型、J 型
简单7条指令涉及
R型 addu（加法 ）
subu（减法）
I型 ori （按位或立即数）
lui （高位置立即数）
lw （取字）
sw （存字）
beq （相等转移）

## Slide 3
R类型 | opcode | rs | rt | rd | shamt | funct
 | 31 26 | 25 21 | 20 16 | 15 11 | 10 6 | 5 0
MIPS R类型指令格式
addu指令 | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100001
 | 31 26 | 25 21 | 20 16 | 15 11 | 10 6 | 5 0
加法指令 操作：R[rd]=R[rs]+R[rt] 无溢出检测
subu指令 | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100011
 | 31 26 | 25 21 | 20 16 | 15 11 | 10 6 | 5 0
减法指令 操作：R[rd]=R[rs] - R[rt] 无溢出检测
opcode恒为0，由funct决定R类型的具体指令

## Slide 4
I类型 | opcode | rs | rt | immediate |  | 
 | 31 26 | 25 21 | 20 16 | 15 |  | 0
MIPS I类型指令格式
ori指令 | 001101 | rs | rt | immediate |  | 
 | 31 26 | 25 21 | 20 16 | 15 |  | 0
按位或立即数指令 操作：R[rt]=R[rs]|ZeroExtImm
ZeroExtImm = {16{1b’0}, immediate}
lui指令 | 001111 | 00000 | rt | immediate |  | 
 | 31 26 | 25 21 | 20 16 | 15 |  | 0
高位加载立即数指令 操作：R[rt]= {immediate,16’b0}
因约定R[0]恒为0，即：R[rt]= R[0] + {immediate,16’b0}

## Slide 5
lw指令 | 100011 | rs | rt | immediate |  | 
 | 31 26 | 25 21 | 20 16 | 15 |  | 0
I类型 | opcode | rs | rt | immediate |  | 
 | 31 26 | 25 21 | 20 16 | 15 |  | 0
MIPS I类型指令格式
取字指令 操作： R[rt]=M[ R[s] + SignExtImm ]
SignExtImm = { 16{immediate[15]} , immediate }
sw指令 | 101011 | rs | rt | immediate |  | 
 | 31 26 | 25 21 | 20 16 | 15 |  | 0
存字指令 操作： M[ R[rs] + SignExtImm ] =R[rt]
SignExtImm = { 16{immediate[15]} , immediate }

## Slide 6
I类型 | opcode | rs | rt | immediate |  | 
 | 31 26 | 25 21 | 20 16 | 15 |  | 0
MIPS I类型指令格式
beq指令 | 000100 | rs | rt | immediate |  | 
 | 31 26 | 25 21 | 20 16 | 15 |  | 0
相等则跳转指令 操作：if (R[rs]==R[rt])
PC=PC+4+BranchAddr
BranchAddr ={14{immediate[15]}, immediate,2’b0}
减法实现，如果R[rs] – R[rt] =0，则零标志Zero=1，否则Zero=0。
综合七条指令思考：应有一个能完成加、减、按位或运算的部件，即ALU

## Slide 7
选择哪种运算结果输出到F
所以，ALU_Sel信号的位宽？
引出进行算术运算的基本单元——全加器的设计方法
然后，在LogicSim中构造一个能完成加、减、按位或三种运算的32位ALU并具有零标志Zero。
最后，介绍基于Verilog HDL的ALU设计模型 （32位!!!）
进而，讲解4位加法器的构成
启发同学思考，如何增加新的运算功能？例如：与运算、异或运算…
如何增加溢出的判断？
ALU
A
B
F
ALU_sel
zero
assign zero=(F==0)? 1 : 0 ;
ALU_Sel[2:0] | F | 
000 | A+B | 加
001 | A-B | 减
010 | A¦B | 或
其他 | 0 | 预留

## Slide 8
ALU
A
B
F
ALU_sel
编码器
addu
subu
……
beq
介绍编码器的设计方法和HDL模型
引出优先权编码器的设计方法和HDL模型
 | ALU_S[2:0]
addu | 000
subu | 001
ori | 010
lui | 000
lw | 000
sw | 000
beq | 001
七条指令ALU_sel编码器真值表（注意：概念引申）

## Slide 9
ALU
A
B
F
S
编码器
addu
subu
……
beq
介绍译码器的设计方法和HDL模型
引出带使能端译码器的设计方法和HDL模型
译码器
OP
32位的指令
操作码
FC

## Slide 10
7条MIPS指令译码---局部译码
输 入 |  | 输 出 |  |  |  |  |  | 
opcode | funct | addu | subu | ori | lui | lw | sw | beq
000000 | 100001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000000 | 100011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
001101 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
001111 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
100011 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
101011 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
000100 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
基于LogicSim的电路实现？
Vrilog HDL模型？

## Slide 11
ALU
A
B
F
ALUsel
编码器
addusubu
……
beq
译码器
OP
RS
32位的指令
操作码
RT
Imm16
2选1
Bsel
立即数调整
Extsel
ExtImm32
介绍选择器的设计方法和HDL模型
选择器在MIPS CPU设计中的应用
介绍立即数调整模块的设计
寄存器组REGS

## Slide 12
立即数扩展电路
信号名 | 位宽 | 方向 | 说明
Imm16 | 16 | 输入 | 来自指令寄存器的16位立即数
Extsel | 2 | 输入 | 00：无符号扩展，将16位立即数进行0扩展至32位立即数； 01：符号扩展，将16位补码立即数扩展成32位补码立即数； 10：低位0扩展，将16位立即数移至32位立即数的高16位，低16位补0。
ExtImm32 | 32 | 输出 | 扩展后的32位立即数
在CPU的数据通路中有一个立即数扩展模块，其功能见下表，请用Verilog HDL建模。
MIPS指令ori rt, rs, Imm16 注释 R[rt] R[rs] | ZeroExtImm16
lui rt, Imm16 R[rt]  {Imm16, 16’b0}
lw rt, rs, Imm16 R[rt]  M[ R[rs] + SignExtImm ]
sw rt, rs, Imm16 M[ R[rs] + SignExtImm ]  R[rt]
beq rs, rt, label if (R[rs]==R[rt])
PC=PC+4+BranchAddr （？另行处理）
CPU的运算器完成32位运算,
rt和rs是32位寄存器,
Imm16是16位,
所以需要将Imm16扩展成32位
扩展
Imm16
ExtImm32
Extsel
运算器

## Slide 13
立即数扩展电路
基于LogicSim的实现？
Verilog HDL模型
module ext_imm (imm16,extsel,imm32);
input [15:0] imm16;
input [1:0] extsel;
output [31:0] imm32;
reg [31:0] imm32;
always @(*)
case (extsel)
0: imm32= //?无符号扩展 ori
1: imm32= //?符号扩展 lw sw beq
2: imm32= //?低位0扩展 lui
default : imm32= //?
endcase
endmodule
同学补充完整

## Slide 14
ALU
A
B
F
S
寄存器
clk reset
由运算结果需要保存，引出存储的概念、时序的概念
讲解双稳态元件-----RS、D、JK锁存器------D、JK触发器------寄存器
由指令中rs、rt、rd的定义引出，寄存器堆的概念

## Slide 15
Reg0[31:0]
Reg1[31:0]
Reg31[31:0]
……
译码器
目标寄存器号
WReg_Numb[5:0]
写使能
WR_en
写数据
Wdata[31:0]
复位reset
时钟
clk
选择器
选择器
Reg0[31:0]
……
Reg31[31:0]
Reg0[31:0]
……
Reg31[31:0]
Bus_A[31:0]
Bus_B[31:0]
源寄存器号1
RSReg_Numb[5:0]
源寄存器号2
RTReg_Numb[5:0]
//在Verilog HDL 模块中，定义32个32位的寄存器堆
reg [31:0] Reg_files [31:0] ;
要求Reg0恒为0,如何处理?
寄存器堆单元
MIPS指令 addu rd，rs，rt 解释 rd  rs + rt

## Slide 16
寄存器堆单元
Verilog HDL模型
基于LogicSim的实现？
module register (clk,reset,Wdata,Rwr,rd,rs,rt,rs_out,rt_out);
input clk,reset,Rwr;
input [31:0] Wdata;
input [4:0] rs,rt,rd;
output [31:0] rs_out,rt_out;
reg [31:0] Reg_files;
assign rs_out=reg_files[rs];
assign rt_out=reg_files[rt];
always @(posedge clk or posedge reset)
if (reset==1)
//清零
else if (Rwr==1)
Reg_files[rd]=Wdata;
endmodule
同学补充完整

## Slide 17
由取指顺序执行，引出指令存储器（ROM）和程序计数器（PC）
指令1
指令2
指令3
……
……
……
指令存储器 （ROM）
0
1
2
3
4
…
寄存器
加法器
1
clk reset
引出计数的概念------计数器的设计（另一个文件---多种设计方法）
程序计数器（PC）
ROMout

## Slide 18
寄存器
加法器
4
clk reset
基本程序计数器（PC）
寄存器
加法器
4
clk reset
支持beq的程序计数器（PC）
加法器
0
PC+4
PCsel
Imm32<<2
修改立即数模块
PCsel = beq & zero
0：顺序执行
1：跳转

## Slide 19
关于sw指令的实现
ALU
A
B
ALUout
ALUsel
0
Bsel
立即数调整
Extsel
ExtImm32
寄存器组REGS
Imm16
……
……
……
……
……
……
数据存储器 （RAM）
RAMout
RAMaddr
RAMdata
clk
reset
Mwr
存字指令 操作： M[ R[rs] + SignExtImm ] =R[rt]
SignExtImm = { 16{immediate[15]} , immediate }
rs
rt

## Slide 20
在LogicSim中实现RAM？
采用Verilog HDL实现RAM
module RAM(clk,reset,Mwr,RAMdata,RAMaddr,RAMout);
input clk,reset,Mwr;
input [31:0] RAMdata;
input [7:0] RAMaddr;
output [31:0] RAMout;
reg [31:0] Memary [255:0];
assign RAMout= Memary [RAMaddr]; //?
always @(posedeg clk or posedge reset)
if (reset)
…… //Memary清零
else if (Mwr==1)
Memary [RAMaddr]=RAMdata; //?
endmodule

## Slide 21
关于lw指令的实现
取字指令 操作： R[rt]=M[ R[s] + SignExtImm ]
SignExtImm = { 16{immediate[15]} , immediate }
ALU
A
B
ALUout
ALUsel
0
Bsel
立即数调整
Extsel
ExtImm32
寄存器组REGS
Imm16
……
……
……
……
……
……
数据存储器 （RAM）
RAMout
RAMaddr
RAMdata
clk
reset
Mwr
rs
rt
0
0
RAMout
ALUout
Regs_Dsel
rt
rd
Regs_Rsel
根据addu、subu、ori、lui、sw、lw、beq讲解相关通路和控制信号

## Slide 22
根据addu、subu、ori、lui、sw、lw、beq讲解相关通路和控制信号后，列表设计控制信号发生器。
指令译码器+控制信号发生器，称为控制器。
指令 | ALU_sel [2:0] | EXT_sel [1:0] | B_sel | Regs_Dsel | Regs_Rsel | Reg_wr | M_wr | PC_sel
addu | 000 |  |  |  |  |  |  | 0
subu | 001 |  |  |  |  |  |  | 0
ori | 010 |  |  |  |  |  |  | 0
lui | 000 |  |  |  |  |  |  | 0
lw | 000 |  |  |  |  |  |  | 0
sw | 000 |  |  |  |  |  |  | 0
beq (zero=1) | 001 |  |  |  |  |  |  | 1
ALU_sel[2]=0
ALU_sel[1]=ori
ALU_sel[0]=subu | beq
PC_sel=beq & zero
其它？？？同学完成

## Slide 23
至此
基于7条MIPS指令的CPU设计思路和方法，已形成。
同学可进行LogicSim实现。
亦可以采用Verilog HDL实现。