## Slide 1
总复习
一、重点概念
计算机系统的组成分为两大范畴：硬件和软件。
机器基本字长：参与计算机运算的操作数的基本位数。
冯 · 诺依曼计算机基本特点：用二进制代码表示指令和数据；计算机采用存储程序的工作方式；计算机硬件由存储器、运算器、控制器、输入设备和输出设备组成。
计算机软件可分为系统软件和应用软件两大类。
指令系统是指一台计算机所能执行的全部指令的集合。
计算机硬件的物理功能是执行机器语言，机器语言是能够被计算机硬件直接识别的语言。汇编语言是一种面向机器结构的低级程序设计语言。
1KB=210B; 1MB=220B; 1GB=230B; 1TB=240B

## Slide 2
总复习
一条指令实际上包括两种信息，即操作码和地址码。
CPU的主要功能是从主存储器中取出指令、解释指令和执行指令。
PC：程序计数器，存放当前或下一条指令在主存中的地址。
浮点数的表示范围主要由阶码决定，精度则主要由尾数决定。
根据小数点位置是否固定，数的格式分为两种表示形式，分别是定点数和浮点数。
三级存储体系是指Cache—内存—外存三层架构，通常内存（主存）和Cache由半导体存储器构成。
主存储器中通常用地址来区分各存储单元，可以按字节编址，也可以按字编址。
计算机中各个功能部件是通过总线连接的，它是各部件之间进行信息传输的公共线路。根据所传信息种类不同，通常系统总线可以分为三种，分别是：数据总线、地址总线和控制总线。

## Slide 3
总复习
目前使用最广泛的字符编码方案是ASCII码，一个字符的ASCII码占用主存储器的一个字节单元，如果是字符序列，通常则占用主存多个连续的字节单元。
动态随机访问存储器（DRAM）由于存在电容电荷泄漏问题，必须定期动态刷新，刷新方式主要有三种，分别是集中刷新方式、分散刷新方式和异步刷新方式。
中断处理过程包括：中断请求、中断判优、中断响应、中断处理和中断返回。
DMA传送过程包括：DMA初始化、DMA请求、DMA响应、DMA传送和DMA结束。
存储器的主要技术指标有三个：容量、速度和位价格。
SRAM特点：存取速度快、集成度低、功耗大； DRAM特点：存取速度较SRAM慢、集成度高、功耗小。
MIPS32体系结构下处理器内部寄存器数量设定为32个，原因在于：计算机体系结构中速度与可用性之间的折衷；保证机器指令中寄存器编号字段的位数是5位，从而使得32位机器指令格式规整化。
MIPS处理器中将0号通用寄存器的内容固定设置为0的优缺点在于：1. 优势：该寄存器总是返回零，为0这个有用常数提供了一个简洁的编码形式。2. 劣势：占用了一个寄存器资源，只能返回0。

## Slide 4
总复习
浮点加减运算中的对阶规则是保留大阶，阶码小的数向阶码大的数对齐。原因是当阶码小的数将尾数右移并相应增加阶码时，舍去的仅是尾数低位部分，误差很小。若让阶码大的数将尾数左移并相应减少阶码，就会丢失尾数的高位部分，这会导致错误的结果。
MIPS多周期处理器中增加写使能控制信号PCWr以及IRWr的原因在于：增加PCWr信号的原因是：有效控制PC内容仅在指令特定时钟周期内更新，从而避免PC内容在指令多个时钟周期内不受控制地多次改写。增加IRWr信号的原因是：有效控制指令寄存器的内容仅在指令特定时钟周期内更新，从而保证当前指令执行完毕前，指令寄存器内容不会随着PC内容的改变而错误地存入新的后续指令。

## Slide 5
总复习
二、重点计算及设计

## Slide 6
-28.25，IEEE-754单精度32位浮点数表示
解:
-28.25=-(11100.01)2=-(1.110001)×24
=-(1+0.110001) × 24
S=1, e=(4+127)10=13110=100000112
m=0.11000100000000000000000
1, 10000011, 11000100000000000000000
or C1E20000H

## Slide 7
浮点格式如下：
0
5
6
15
数符
阶码
尾数
s
(227-1)(-1)
01…1, 1.00…0
最小负数
(2-27)(-2-1)
10…0, 1.10…0
最大负数
(227-1)(1-2-23)
01…1, 0.11…1
最大正数
(2-27)(2-1)
10…0, 0.10…0
最小正数
阶码 尾数
真值
浮点数代码
用补码表示
设浮点字长为32位，其中阶码8位（含1位阶符），基值为2，尾数24位（含1位数符），若阶码和尾数采用同一种机器数形式，试问当该浮点数用补码表示时，且尾数为规格化形式，分别写出它们所对应的最大正数、最小正数、最大负数和最小负数的机器数形式及十进制真值。

## Slide 8
补码加减法判断溢出
X=11/16， Y = 9/16
[X]补 =00.1011，[Y]补 =00.1001
加法计算过程如下：
计算结果的符号位为“01”，按照两位符号位运算规则，产生了溢出，且为正溢出。
 | 0 | 0. | 1 | 0 | 1 | 1
+） | 0 | 0. | 1 | 0 | 0 | 1
 | 0 | 1. | 0 | 1 | 0 | 0

## Slide 9
浮点数加减法（阶码、尾数8位，均用双符号位补码表示）
X=2-4 ×（11/16）， Y = 2-3 ×（9/16）；
[X+Y]补 =11，111101； 00.111010
X+Y = 2-3 ×（0.111010）2 = 2-3 ×（29/32）
[X-Y]补 =11，111011； 11.001000
X-Y = - 2-5 ×（0.111000）2 = - 2-5 ×（7/8）

## Slide 10
  [Ex]补=11,111100 [Ey]补=11,111101 [-Ey]补=00,000011
  [Mx]补=00.101100 [My]补=00.100100 [- My]补=11.011100
    ①对阶 [△E]补= [Ex]补+[-Ey]补
    [Ex]补 11,111100
    +[-Ey]补 00,000011
    —————————
    [△E]补= 11,111111
    即 △E = -1，x阶码 < y阶码，将x的尾数右移一位，Ex+1， |△E| = 0，对阶完毕。
    [Ex]补′= 11,111101 [Mx]补′ =00.010110
    ②尾数相加 [Mx+My]补=00.111010
    X+Y = 2-3 ×（0.111010）2 = 2-3 ×（29/32）

## Slide 11
    ② ′尾数相减
    [Mx-My]补=11.110010
    ③ ′左规：[Mx-My]补=11.001000 [E]补=11.111011
    X-Y = -2-5 ×（0.111000）2 = -2-5 ×（7/8）

## Slide 12
浮点数乘法（阶码4位，补码表示；尾数6位，补码表示，均包含一个符号位）
X=2-1 ×(-0.11001)2， Y = 2+5×(0.10011)2；

## Slide 13
  [Ex]补=1,111 [Ey]补=0,101
  [Mx]补=111.00111 [My]补=0.10011 [- Mx]补=000.11001
    ①阶码相加 [Ex+Ey]补= [Ex]补+[Ey]补
    [Ex]补 1,111
    + [Ey]补 0,101
    —————————
    [Ex+Ey]补= 0,100
    ②尾数相乘：采用补码两位乘
[Mx* My]补=1.1000100101

## Slide 14
A C C-1
000.00000 0.10011 0
+[-Mx]补 000.11001
000.11001
SAR2 000.00110 010.100 1
+[Mx]补 111.00111
111.01101
SAR2 111.11011 01010.1 0
+[Mx]补 111.00111
111.00010
SAR1 111.10001 001010. 1
[Mx* My]补=1.1000100101

## Slide 15
    ③ 左规：[Mx* My]补=1.0001001010 [E]补=0,011
    ④ 舍入（0舍1入）： [Mx* My]补=1.00010 [E]补=0,011
    [X×Y ]补= 20011 ×(1.00010)2
    X×Y = 2+3 ×(-0.11110)2

## Slide 16
浮点数乘法（阶码4位，补码表示；尾数6位，补码表示，均包含一个符号位）
X=2-2 ×(0.10101)2， Y = 2+5×(-0.10001)2；

## Slide 17
  [Ex]补=1,110 [Ey]补=0,101
  [Mx]补=000.10101 [My]补=1.01111 [- Mx]补=111.01011
    ①阶码相加 [Ex+Ey]补= [Ex]补+[Ey]补
    [Ex]补 1,110
    + [Ey]补 0,101
    —————————
    [Ex+Ey]补= 0,011
    ②尾数相乘：采用补码两位乘
[Mx* My]补=1.1010011011

## Slide 18
A C C-1
000.00000 1.01111 0
+[-Mx]补 111.01011
111.01011
SAR2 111.11010 11 1.0111
+[0]补 000.00000
111.11010
SAR2 111.11110 1011 1.01
+[-Mx]补 111.01011
111.01001
SAR1 111.10100 11011 1.0
[Mx* My]补=1.1010011011

## Slide 19
    ③ 左规：[Mx* My]补=1.0100110110 [E]补=0,010
    ④ 舍入（0舍1入）： [Mx* My]补=1.01010 [E]补=0,010
    [X×Y ]补= 20010 ×(1.01010)2
    X×Y = 2+2 ×(-0.10110)2

## Slide 20
答案：
ori $2,$0,10
lui $3,0x1001
lop: lw $4,0($3)
slti $8,$4,-3
beq $8,$0,cont
j end
cont: addi $3,$3,4
addi $2,$2,-1
bne $2,$0,lop
end:
MIPS二进制代码片段(9条指令)如图所示。请反汇编该指令片段，并简要描述代码功能。
遍历基地址为0x10010000的数组前10个字单元，检查是否内容小于-3

## Slide 21
半导体存储器总容量8k*8位,其中固化区4KB,选用EPROM芯片 (4K*8/片),工作区4KB,选用SRAM芯片 (2K*4/片),地址总线A15  A0 ，双向数据总线D7  D0
（1）芯片选取与存储
空间分配
共需: EPROM: 1片,
SRAM: 4片
存储空间分配:
0000H
0FFFH
4K * 8
1000H
17FFH
2K
*4
2K
*4
1800H
1FFFH
2K
*4
2K
*4

## Slide 22
（2）地址分配与片选逻辑
芯片容量 芯片地址 片选信号 片选逻辑
4K A11~A0 CS0 A12
2K A10 ~A0 CS1 A12 A11
2K A10 ~A0 CS2 A12 A11

## Slide 23
（3）逻辑图
D7-4
D3-0
R/W
4K*8
ROM
2K*4
2K*4
2K*4
2K*4
CS0
A12
CS1
A12
A11
A10-0
A10-0
A11-0
A12
A11
CS2
A

## Slide 24
LB指令的功能需求和MIPS多周期数据通路均见后。多周期控制器的状态机
FSM原则上按照取指译码执行访存写回共计5个阶段运行（注意：
并非每条指令都必须执行5个阶段）。
（1）请问该数据通路可否支持LB指令？如果不可以，请使用Verilog HDL语言给出需要增加的部件及其功能描述，以及相关的数据连线，并请填充表1，详细描述LB在数据通路中的执行过程。（LB指令的操作码为100000）
（2）请填充表2，给出执行LB指令时的每个控制信号在每个状态的取值（注意1：取值为0，1，X代表不考虑，以及其他的直观的解释；注意2：如果你认为需要增加控制信号，请在空白行中给出）。

## Slide 25
(1) 不可以支持。需要改变Controller和DM模块：Controller中增加1位的输出信号，用来识别lb指令；DM增加1位的输入，接收Controller对应的lb输出信号，具体描述如下：
module controller(… ,lb);
output lb;
assign lb=(op===6’b100000);
endmodule
module dm(addr, dmin,dmout, lb);
input lb;
input [31:0] addr;
input [31:0] dmin;
output [31:0] dmout;
reg [7:0] data[1023:0];
wire [9:0] t1;
wire [7:0] temp;
wire [31:0] temp1;
assign t1={addr[9:2],2’b0};
assign temp=data[addr[9:0]];
assign temp1={data[t1+3], data[t1+2], data[t1+1], data[t1]};
assign dmout=(lb)? {{24{temp[7]}},temp}:temp1;
endmodule

## Slide 26
NPC |  | PC | IM | IR | RF |  | A | B | EXT | ALU |  | ALUOut | DM |  | DR
PC | IMM |  |  |  | WData | RD |  |  |  | 1 | 2 |  | A | D | 
PC | IR[25:0] | NPC.NPC | PC | IM | DR | IR[20:16] | RF.RD1 | RF.RD2 | IR[15:0] | A | EXT | ALU | ALUOut | B | DM
表1 数据通路表
LB指令的功能需求和MIPS多周期数据通路均见后。多周期控制器的状态机
FSM原则上按照取指译码执行访存写回共计5个阶段运行（注意：
并非每条指令都必须执行5个阶段）。

## Slide 27
 | 取指 | 译码 | 执行 | 访存 | 写回
PCWr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
IRWr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
WDSel | X | 01 | 01 | 01 | 01
GPRSel | X | 00 | 00 | 00 | 00
ExtOp | X | 1 | 1 | 1 | 1
GPRWr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BSel | X | 1 | 1 | 1 | 1
ALUOp | X | ADD | ADD | ADD | ADD
NPCOp | PC+4 | X | X | X | X
DMWr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lb | X | 1 | 1 | 1 | 1
表2 控制信号表
LB指令的功能需求和MIPS多周期数据通路均见后。多周期控制器的状态机
FSM原则上按照取指译码执行访存写回共计5个阶段运行（注意：
并非每条指令都必须执行5个阶段）。

## Slide 28
用途：从存储器中作为带符号数提取一个字节。
描述：GPR[rt] ← memory[GPR[base] + offset]
在存储器有效地址处的8位字节内容被提取出来，进行符号扩展后存入CPU中rt作为编号的寄存器内。有效地址是由base作为编号的寄存器内容与16位带符号偏移量offset符号扩展后相加形成。
操作：
Addr ← sign_extend(offset) + GPR[base]
byte ←Addr中最低2位
GPR[rt] ← sign_extend(memword7+8*byte..8*byte)
LB指令的功能需求和MIPS多周期数据通路均见后。多周期控制器的状态机
FSM原则上按照取指译码执行访存写回共计5个阶段运行（注意：
并非每条指令都必须执行5个阶段）。